## Slide 1: Telekommunikációs hálózatok
13. előadás: DNS, HTTP
Based on slides from D. Choffnes Northeastern U. and P. Gill from StonyBrook University
Revised Autumn 2015 by S. Laki

## Slide 2: Internetes alkalmazások evolúciója
Folyamatosan változik, növekszik…
  www.evolutionoftheweb.com
Forrás: [1]
Notes: 2012-ig tartalmaz méréseket
Történetileg más és más technológiák váltak népszerűvé!

## Slide 3
DNS

## Slide 4: „8. réteg” (A szénalapú csomópontok)
Ha…
  Fel szeretnél hívni valakit, akkor el kell kérned a telefonszámát
    Nem hívhatod csak úgy “P I S T Á T”
  Levelet küldenél valakinek, akkor szükséged van a címére
Mi a helyzet az Internettel?
  Ha el akarod érni a Google-t, szükséges annak IP címe
  Tudja valaki a Google IP címét???
A probléma bennünk van:
  Az emberek nem képesek IP címek megjegyzésére
  Ember számára értelmes nevek kellenek, melyek IP címekre képezhetők

## Slide 5: Internetes nevek és címek
Címek, pl. 129.10.117.100
  Számítógépek által használt címkék a gépek azonosítására
  A hálózat szerkezetét tükrözi
Nevek, pl. www.northeastern.edu
  Ember számára értelmes címkék a gépeknek
  A szervezeti struktúrát tükrözi
Hogyan képezzünk az egyikről a másikra?
  Domain Name System (DNS)

## Slide 6: Réges régen…
A DNS előtt minden név-IP leképezés egy hosts.txt-ben volt
  /etc/hosts - Linuxon
  C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts - Windowson
Központosított, manuális rendszer
  A változásokat emailben kellett beküldeni a SRI-nek
    SRI=Stanford Research Institute
  A gépek periodikus időközönként letöltötték (FTP) a hosts.txt fájlt
  Minden név megengedett volt – nem volt benne hierarchia („flat” (sík) felépítés)
    alans_server_at_sbu_pwns_joo_lol_kthxbye

## Slide 7: A DNS felé
Végül a hosts.txt alapú rendszer szétesett
  Nem skálázható, SRI nem bírt a terheléssel/igényekkel
  Nehéz volt a nevek egyediségének biztosítása
    Pl. MIT
      Massachusetts Institute of Technology?
      Melbourne Institute of Technology?
  Számos gép rendelkezett nem naprakész hosts.txt-vel
Ez vezetett a DNS megszületéséhez…

## Slide 8: DNS általánosságban
Domain Name System
Elosztott adatbázis
  Nem központosított
Egyszerű kliens-szerver architektúra
  UDP 53-as port, vannak TCP implementációk is
  Rövid kérések – rövid válaszok; kérés-válasz típusú kommunikáció
Hierarchikus névtér
  Szemben a hosts.txt alapú flat megoldással
  pl. .com  google.com  mail.google.com

## Slide 9: Név hierarchia
A legfelső szint: Top Level Domains (TLDs)
Maximális famélység: 128
Minden Domén Név egy részfa
  .edu  neu.edu  ccs.neu.edu  www.ccs.neu.edu
Nincsenek névütközések
  neu.com vs. neu.edu
Root
edu
com
gov
mil
org
net
uk
fr
etc.
neu
mit
ccs
ece
husky
www
login
mail

## Slide 10: Hierarchikus adminisztráció
A fa zónákra bomlik
  Minden zóna rendelkezik egy felügyeleti szervvel
  A hierarchia egy részéért felelős
Példa:
  CCIS vezérli: *.ccs.neu.edu
  NEU vezérli: *.neu.edu
Root
edu
com
gov
mil
org
net
uk
fr
etc.
neu
mit
ccs
www
login
mail
ICANN
Verisign

## Slide 11: Szerver hierarchia
Egy DNS szerver funkciói:
  A hierarchia egy részét felügyeli
    Nem szükséges minden DNS nevet tárolnia
  A zónájához tartozó összes hoszt és domén rekordjainak tárolása
    Másolatok lehetnek a robosztusság növelés végett
  Ismeri a root szerverek címét
    Ismeretlen nevek feloldása miatt kell
A root szerverek minden TLD-t ismernek
  Azaz innen indulva fel lehet tárni…

## Slide 12: Top Level Domains
Internet Corp. Assigned Names and Numbers (1998)
22+ általános TLDs létezik
  klasszikusok: .com, .edu, .gov, .mil, .org, .net
  később keletkeztek: .aero, .museum, .xxx
~250 TLDs a különböző ország kódoknak
  Két betű (mint például .au, .hu), 2010-től plusz nemzetközi karakterek (például kínai)
  Több elüzletisedett, például a .tv (Tuvalu)
  Példa domén hack-ekre: instagr.am (Örményország), goo.gl (Grönland)
Notes: 1998-tól van az ICANN
Központi kezelésbe tartoznak a TLD-ek. (.net infrastuktúra technológiai üzemeltetők)
Tuvalu egy kicsiny sziget az oceánon, eladták a jogokat a verisign-nak. Vagy a .fm (micronéziai szövetségi államok).
DOMAIN HACK amikor eljátszák egy ország kódjával egy konkatenációval a nevet.
Instagram mobilos fotó szolgáltatás. (am - Armenia)
2009-ben a google release-elt egy URL rövidítőt ezen a címen. (gl - Greenland)

## Slide 13: Root Name Servers
A Root Zone Fájlért felelős
  Listát vezet a TLD-kről és arról, hogy ki felügyeli őket.
  ~272KB a fájl mérete
  Pl. bejegyzése:
com. 172800 IN NS a.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS b.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS c.gtld-servers.net.
Az ICANN adminisztrálja
  13 root szerver, címkék: AM
  Pl.: i.root-servers.net
  6 db ezek közül „anycastolt”, azaz globálisan számos replika létezik
Ha név nem feloldható (lokálisan), akkor hozzájuk kell fordulni
  A gyakorlatban a legtöbb rendszer lokálisan tárolja ezt az információt (cache)

## Slide 14: Map of the Roots

## Slide 15: Lokális névszerverek
Northeastern
Minden ISP/cég rendelkezik egy lokális, default névszerverrel
Gyakran a DHCP konfigurálja fel
A DNS lekérdezések a lokális névszervernél kezdődnek
Gyakran cache-be teszik a lekérdezés eredményét
Hol van a google.com?

## Slide 16: Authoratív Névszerverek
névIP leképezéseket tárolja egy adott hoszthoz
Northeastern
Hol van a www.neu.edu?
Root
edu
neu
www.neu.edu
A ‘neu.edu’ felügyelője
www.neu.edu = 155.33.17.68
Az ‘edu’ felügyelője

## Slide 17: Egyszerű doménnév feloldás
Minden hoszt ismer egy lokális DNS szervert
  Minden kérést ennek küld
Ha a lokális DNS szerver tud válaszolni, akkor kész…
  A lokális szerver a felügyelő szerver az adott névhez
  A lokális szerver cache-ében van rekord a keresett névhez
Különben menjünk végig a teljes hierarchián felülről lefelé egészen a keresett név felügyeleti szerveréig
  Minden lokális DNS szerver ismeri a root szervereket
  Cache tartalma alapján bizonyos lépések átugrása, ha lehet
    Pl. ha a root fájl tárolva van a cache-ben, akkor egyből ugorhatunk az „.edu” szerverére.

## Slide 18: Lekérdezések
A lekérdezésnek két fajtája van:
  Rekurzív lekérdezés – Ha a névszerver végzi el a névfeloldást, és tér vissza a válasszal.
  Iteratív lekérdezés – Ha a névszerver adja vissza a választ vagy legalább azt, hogy kitől kapható meg a következő válasz.
Melyik a jobb?
  Rekurzív jellemzői
    Lehetővé teszi a szervernek a kliens terhelés kihelyezését a kezelhetőségért.
    Lehetővé teszi a szervernek, hogy a kliensek egy csoportja felett végezzen cachelést, a jobb teljesítményért.
  Iteratív jellemzői
    Válasz után nem kell semmit tenni a kéréssel a névszervernek.
    Könnyű magas terhelésű szervert építeni.
Notes: (REK) Lokális névszerver rekurzívan elvégzi a névfeloldást
(ITE) Lokális névszerver  többi névszerver
Néhány iteratív lekérdezéssel válaszolható meg a rekurzív.
(ITE JELL) gondoljunk a ROOT szerverekre

## Slide 19: Rekurzív DNS lekérdezés
A lokális szerver terhet rak a kérdezett névszerverre (pl. root)
Honnan tudja a kérdezett, hogy kinek továbbítsa a választ?
  Random ID a DNS lekérdezésben
Root
com
ns1.google.com
www.google.com
asgard.ccs.neu.edu
Hol van a www.google.com?

## Slide 20: Iteratív DNS lekérdezés
A szerver mindig a következő kérdezendő névszerver adataival tér vissza
  “I don’t know this name, but this other server might”
Napjainkban iteratív módon működik a DNS!!!
Root
com
ns1.google.com
www.google.com
asgard.ccs.neu.edu
Hol van a www.google.com?

## Slide 21: DNS bejegyzés elterjedése
Van-e a teremben olyan, aki vásárolt már domén nevet?
  Észrevettétek-e, hogy kb. 72 óra kell ahhoz, hogy elérhető legyen a bejegyzés után?
  Ez a késés a DNS Propagáció/DNS bejegyzés elterjedése
Root
com
ns.godaddy.com
www.my-new-site.com
asgard.ccs.neu.edu
Miért nem sikerül ez egy új DNS név esetén?

## Slide 22: Cachelés VS frissesség
DNS elterjedés késését a cache okozza
asgard.ccs.neu.edu
Cached Root Zone File
Cached .com Zone File
Cached .net Zone File
...
Root
com
ns.godaddy.com
www.my-new-site.com
Hol van a
www.my-new-site.com?
A név nem létezik
A zóna fájlok 1-72 órig élnek a cache-ben

## Slide 23: DNS Erőforrás rekordok (Resource Records)
A DNS lekérdezéseknek két mezőjük van
  name és type
Az erőforrás rekord válasz egy DNS lekérdezésre
  Négy mezőből áll: (name, value, type, TTL)
  Egy lekérdezésre adott válaszban több rekord is szerpelhet
Mit jelent a name és a value mező?
  Ez a lekérdezés típusától (type) függ

## Slide 24: DNS lekérdezés típusok
Type = A / AAAA
  Name = domén név
  Value = IP cím
  A = IPv4, AAAA = IPv6
Type = NS
  Name = rész domén
  Value = a rész doménhez tartozó DNS szerver neve
  “Menj és küldd a kérésed ehhez a szerverhez”
Query
Name: www.ccs.neu.edu
Type: A
Resp.
Name: www.ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.81
Query
Name: ccs.neu.edu
Type: NS
Resp.
Name: ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.51

## Slide 25: DNS lekérdezés típusok
Type = CNAME
  Name = domén név
  Value = kanonikus név
  Alias nevek használatához
  CDN használja
Type = MX
  Name = emailben szereplő domén név
  Value = mail szerver kanonikus neve
Query
Name: foo.mysite.com
Type: CNAME
Resp.
Name: foo.mysite.com
Value: bar.mysite.com
Query
Name: ccs.neu.edu
Type: MX
Resp.
Name: ccs.neu.edu
Value: amber.ccs.neu.edu

## Slide 26: Fordított lekérdezés (PTR rekord)
Mi a helyzet az IPnév leképezéssel?
Külön hierarchia tárolja ezeket a leképezéseket
  Gyökér pont: in-addr.arpa és ip6.arpa
DNS rekord típusa (type): PTR
  Name = IP cím
  Value = domén név
Nincs garancia arra, hogy minden IP címre működik
Query
Name: 129.10.116.51 Type: PTR
Resp.
Name: 129.10.116.51 Value: ccs.neu.edu

## Slide 27: DNS as Indirection Service
DNS számos lehetőséget biztosít
  Nem csak a gépekre való hivatkozást könnyíti meg!
Egy gép IP címének lecserélése is triviális
  Pl. a web szervert átköltöztetjük egy új hosztra
  Csak a DNS rekord bejegyzést kell megváltoztatni!

## Slide 28: Aliasing/Kanonikus nevek és Load Balancing/Terhelés elosztás
Egy gépnek számos alias neve lehet
www.reddit.com
www.foursquare.com
www.huffingtonpost.com
*.blogspot.com
david.choffnes.com
alan.mislo.ve
Egy domén névhez számos IP cím tartozhat
www.google.com

## Slide 29: Content Delivery Networks
A DNS válasz függhet a geográfiai elhelyezekedéstől, ISP-től, stb...

## Slide 30: A DNS fontossága
DNS nélkül…
  Hogyan találjunk meg egy weboldalt?
Példa: a mailszervered azonosít
  Email címet adunk meg weboldalakra való feliratkozásnál
  Mi van, ha valaki eltéríti a DNS bejegyzést a mailszerveredhez?
DNS a bizalom forrása a weben
  Amikor a felhasználó begépeli a www.bankofamerica.com címet, azt várja, hogy a bankja honlapja jelenjen meg.
  Mi van, ha a DNS rekordot meghackelték?

## Slide 31: Denial Of Service (DoS)
DNS szerverek túlterhelése lekérdezésekkel, amíg össze nem omlanak
2002 Október: masszív DDoS támadás a root szerverek ellen
  Mi volt a hatása?
  … a felhasználók észre se vették
  Root zónák mindenhol cache-elve vannak
Célzottabb támadás hatékonyabb lenne
  Lokális DNS szerver  elérhetetlen DNS
  Authoritative szerver  elérhetetlen domén

## Slide 32: DNS Hijacking (eltérítés)
OS vagy browser megfertőzése (virus/trojan)
  Pl. Számos trójai megváltoztatja a bejegyzéseket a /etc/hosts fájlnan
  *.bankofamerica.com  evilbank.com
Man-in-the-middle
Válasz hamisítás (spoofing)
  Kérések lehallgatása
  Válaszok megversenyeztetése
Notes: Itt

## Slide 33: DNS Spoofing
dns.bofa.com
123.45.67.89
Hol van a bankofamerica.com?
dns.evil.com
66.66.66.93
123.45.67.89
Hol van a bankofamerica.com?
Honnan tudjuk, hogy a névIP leképezés helyes?
66.66.66.93

## Slide 34: DNS Cache Poisoning
Amíg TTL lejár, a BofA összes kérése, amit a dns.neu.edu-nak küld, hamis/fertőzött válasszal tér vissza
Sokkal rosszabb, mint a spoofing/man-in-the-middle
  Egy teljes ISP-t érinthet!
ns1.google.com
dns.neu.edu
Hol van a www.google.com?
www.google.com = 74.125.131.26
bankofamerica.com = 66.66.66.92
Hol van a bankofamerica.com?
Notes: Itt a vége!

## Slide 35: Hogyan éri el a támadó a fertőzött bejegyzés tárolását?
1. Azt mondjuk a feloldónak, hogy az áldozathoz tartózó NS a támadó IP-jén érhető el
  Kiváltó lekérdezés: subdomain.attacker.example IN A
  Támadó válasza:
Válasz: (nincs válasz a lekérdezésre), de
  Authority Section: attacker.example. 3600 IN NS ns.target.example.
  Additional Section: ns.target.example. IN A w.x.y.z
  A támadó azt mondja, „hogy a doménem authoratív szervere a ns.target.example és mellesleg itt van az IP-je”…

## Slide 36: Hogyan éri el a támadó a fertőzött bejegyzés tárolását?
2. NS rekord átirányítása a támadó doménébe
  Kiváltó lekérdezés: subdomain.attacker.example IN A
  Válasz: (nincs válasz)
    Authority section:
      Target.example. 3600 IN NS ns.attacker.example.
    Additional section:
      Ns.attacker.example. IN A w.x.y.z
A támadó nem releváns információt szúr be, melyet a szerver el fog tárolni a cacheben…

## Slide 37: Megoldás: DNSSEC
Kritikus rekordokat kriptografikus aláírással látjuk el
  A feloldó ellenőrzi az aláírást
Két új erőforrástípus
  Type = DNSKEY
    Name = Zóna domén
    Value = A zóna publikus kulcsa
  Type = RRSIG
    Name = (type, name) páros, pl. a lekérdezés maga
    Value = A lekérdezés eredményének kriptografikus aláírása
Elterjedése
  Root szerverek 2010 Július óta
  Verisign lehetővé tette a .com és .net doménekben 2011 Január
Megelőzi az eltérítést és a hamisítást
Bizalmi hierarchiát hoz létre a zónák között

## Slide 38: DNSSEC 2
Új rekordtípusokat vezettek be:
  RRSIG a rekordok digitális aláírására.
  DNSKEY publikus kulcsok használatához a validáció során.
  DS publikus kulcsok használatához a delegációhoz.
  NSEC/NSEC3 a létezés hitelesített visszautasítása.
Első változat 1997-ben jelent meg. 2005-ben újraírták.
Ez a fejlesztés viszont a kliensek és szerverek frissítését vonja maga után. (2010 - „Root” szerverek frissítése.)
A kliensek a szokott módon kérdezik le a DNS-t, és később ellenőrzik a válasz hitelességét.
A Trust Anchor a publikus kulcsok gyökere. (DNS kliens konfigurációjának a része)
A biztonság leköveti a DNS hierarchiát.
Notes: Csak úgy mint az SSL

## Slide 39: DNSSEC 3
Példa a www.uw.edu lekérdezése egy klienssel.
Kliens hitelesíti a választ:
  Kroot egy Trust Anchor.
  Kroot-ot használja a Kedu ellenőrzésére.
  Kedu-t használja a Kuw.edu ellenőrzésére.
  Kuw.edu-t használja a IP cím ellenőrzésére.
Forrás: [6]
Notes: Felülről lefele történik a validáció
Összefoglalás
A DNS átverés jelentős gyakorlati probléma. (hozzáadott biztonság nélkül)
Megbízhatóságot ad a válaszokhoz a DNSSEC
A DNSSEC egyéb feature-öket is biztosít, amire most nem térünk ki.

## Slide 40: DNSSEC Bizalmi hierarchia
dns.bofa.com
Hol van a bankofamerica.com?
IP: 123.45.67.89
Key: < >
SIG: x9fnskflkalk
.com (Verisign)
Root Zone (ICANN)
dns.evil.com
IP: 66.66.66.93
Key: < >
SIG: 9na8x7040a3

## Slide 41: Does DNSSEC Solve all our problems?
No.
DNS still vulnerable to reflection attacks + injected responses

## Slide 42: DNS Reflection
Very big incident in 2012
  (http://blog.cloudflare.com/65gbps-ddos-no-problem/)
  65 Gbps DDoS
  Would need to compromise 65,000 machines each with 1 Mbps uplink
    How was this attack possible?
Use DNS reflection to amplify a Botnet attack.
Key weak link: Open DNS resolvers will answer queries for anyone http://openresolverproject.org/

## Slide 43: So how does this work?
Remember: DNS is UDP
No handshaking between endpoints
I can send a DNS query with a forged IP address and the response will go to that IP address
  Secret sauce: a small request that can elicit a large response
  E.g., query for zone files, or DNSSEC records (both large record types).
Botnet hosts spoof DNS queries with victim’s IP address as source
  Resolver responds by sending massive volumes of data to the victim

## Slide 44: DNS amplification illustrated
Hosts infected by botnet
Open Resolver
Victim
Src: Victim
Dst: Open Resolver
DNS …
Src: Victim
Dst: Open Resolver
DNS …
Sometimes the DNS resolver network thinks it is under attack by the victim!!

## Slide 45
HTTP

## Slide 46: Web and HTTP
First, a review…
web page consists of objects
object can be HTML file, JPEG image, Java applet, audio file,…
web page consists of base HTML-file which includes several referenced objects
each object is addressable by a URL, e.g.,
www.someschool.edu/someDept/pic.gif
host name
path name

## Slide 47: HTTP overview
HTTP: hypertext transfer protocol
Web’s application layer protocol
client/server model
  client: browser that requests, receives, (using HTTP protocol) and “displays” Web objects
  server: Web server sends (using HTTP protocol) objects in response to requests
PC running
Firefox browser
server
running
Apache Web
server
iphone running
Safari browser
HTTP request
HTTP response
HTTP request
HTTP response

## Slide 48: HTTP overview (continued)
uses TCP:
client initiates TCP connection (creates socket) to server, port 80
server accepts TCP connection from client
HTTP messages (application-layer protocol messages) exchanged between browser (HTTP client) and Web server (HTTP server)
TCP connection closed
HTTP is “stateless” (in theory…)
server maintains no information about past client requests
protocols that maintain “state” are complex!
past history (state) must be maintained
if server/client crashes, their views of “state” may be inconsistent, must be reconciled
aside

## Slide 49: Statikus és dinamikus weboldalak
A statikus weboldal tartalma nem változik csak manuális átszerkesztéssel.
A dinamikus weboldal valamilyen kód végrehajtásaként keletkezik, mint például: javascript, PHP, vagy mindkettő egyszerre.
Forrás: [4]
HTTP

## Slide 50: HTTP connections
non-persistent HTTP
at most one object sent over TCP connection
  connection then closed
downloading multiple objects required multiple connections
persistent HTTP
multiple objects can be sent over single TCP connection between client, server

## Slide 51: Example Web Page
Harry Potter Movies
As you all know,
the new HP book
will be out in June
and then there will
be a new movie
shortly after that…
“Harry Potter and
the Bathtub Ring”
page.html
hpface.jpg
castle.gif

## Slide 52
Client
Server
The “classic” approach
in HTTP/1.0 is to use one
HTTP request per TCP
connection, serially.
TCP SYN
TCP FIN
page.html
G
TCP SYN
TCP FIN
hpface.jpg
G
TCP SYN
TCP FIN
castle.gif
G
Non-Persistent HTTP

## Slide 53
Client
Server
Concurrent (parallel) TCP
connections can be used
to make things faster.
TCP SYN
TCP FIN
page.html
G
castle.gif
G
F
S
G
hpface.jpg
S
F
C
S
C
S

## Slide 54: Persistent HTTP
non-persistent HTTP issues:
requires 2 RTTs per object
OS overhead for each TCP connection
browsers often open parallel TCP connections to fetch referenced objects
persistent HTTP:
server leaves connection open after sending response
subsequent HTTP messages between same client/server sent over open connection
client sends requests as soon as it encounters a referenced object
as little as one RTT for all the referenced objects

## Slide 55: Non-persistent HTTP: response time
RTT: time for a packet to travel from client to server and back
HTTP response time:
one RTT to initiate TCP connection
one RTT for HTTP request and first few bytes of HTTP response to return
  This assumes HTTP GET piggy backed on the ACK
file transmission time
non-persistent HTTP response time =
  2RTT+ file transmission time
time to
transmit
file
initiate TCP
connection
RTT
request
file
RTT
file
received
time
time

## Slide 56
Client
Server
The “persistent HTTP”
approach can re-use the
same TCP connection for
Multiple HTTP transfers,
one after another, serially.
Amortizes TCP overhead,
but maintains TCP state
longer at server.
TCP FIN
Timeout
TCP SYN
page.html
G
hpface.jpg
G
castle.gif
G
Persistent HTTP

## Slide 57
Client
Server
The “pipelining” feature
in HTTP/1.1 allows
requests to be issued
asynchronously on a
persistent connection.
Requests must be
processed in proper order.
Can do clever packaging.
TCP FIN
Timeout
TCP SYN
page.html
G
castle.gif
hpface.jpg
GG

## Slide 58: Outline
HTTP Connection Basics
HTTP Protocol
Cookies, keeping state + tracking
Notes: Itt!!!

## Slide 59: HTTP request message
two types of HTTP messages: request, response
HTTP request message:
  ASCII (human-readable format)
request line
(GET, POST,
HEAD commands)
header
lines
carriage return,
line feed at start
of line indicates
end of header lines
GET /index.html HTTP/1.1\r\n
Host: www-net.cs.umass.edu\r\n
User-Agent: Firefox/3.6.10\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7\r\n
Keep-Alive: 115\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n
carriage return character
line-feed character

## Slide 60: HTTP request message: general format
request
line
header
lines
body
method
sp
sp
cr
lf
version
URL
cr
lf
value
header field name
cr
lf
value
header field name
~
~
~
~
cr
lf
entity body
~
~
~
~

## Slide 61: Uploading form input
POST method:
web page often includes form input
input is uploaded to server in entity body
URL method:
uses GET method
input is uploaded in URL field of request line:
www.somesite.com/animalsearch?monkeys&banana

## Slide 62: Method types
HTTP/1.0:
GET
POST
HEAD
  asks server to leave requested object out of response
HTTP/1.1:
GET, POST, HEAD
PUT
  uploads file in entity body to path specified in URL field
DELETE
  deletes file specified in the URL field

## Slide 63: HTTP response message
status line
(protocol
status code
status phrase)
header
lines
data, e.g.,
requested
HTML file
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Sun, 26 Sep 2010 20:09:20 GMT\r\n
Server: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
Last-Modified: Tue, 30 Oct 2007 17:00:02 GMT\r\n
ETag: "17dc6-a5c-bf716880"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 2652\r\n
Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n
\r\n
data data data data data ...

## Slide 64: HTTP response status codes
200 OK
  request succeeded, requested object later in this msg
301 Moved Permanently
  requested object moved, new location specified later in this msg (Location:)
400 Bad Request
  request msg not understood by server
404 Not Found
  requested document not found on this server
505 HTTP Version Not Supported
status code appears in 1st line in server-to-client response message.
some sample codes:

## Slide 65: Trying out HTTP (client side) for yourself
1. Telnet to your favorite Web server:
opens TCP connection to port 80
(default HTTP server port) at cis.poly.edu.
anything typed in sent
to port 80 at cis.poly.edu
telnet cis.poly.edu 80
2. type in a GET HTTP request:
GET /~ross/ HTTP/1.1
Host: cis.poly.edu
by typing this in (hit carriage
return twice), you send
this minimal (but complete)
GET request to HTTP server
3. look at response message sent by HTTP server!
(or use Wireshark to look at captured HTTP request/response)

## Slide 66: Outline
HTTP Connection Basics
HTTP Protocol
Cookies, keeping state + tracking

## Slide 67: User-server state: cookies
many Web sites use cookies
four components:
  1) cookie header line of HTTP response message
  2) cookie header line in next HTTP request message
  3) cookie file kept on user’s host, managed by user’s browser
  4) back-end database at Web site
example:
Susan always access Internet from PC
visits specific e-commerce site for first time
when initial HTTP requests arrives at site, site creates:
  unique ID
  entry in backend database for ID

## Slide 68: Cookies: keeping “state” (cont.)
client
server
usual http response msg
usual http response msg
cookie file
one week later:
usual http request msg
cookie: 1678
cookie-
specific
action
access
ebay 8734
usual http request msg
Amazon server
creates ID
1678 for user
create
entry
usual http response
set-cookie: 1678
ebay 8734
amazon 1678
usual http request msg
cookie: 1678
cookie-
specific
action
access
ebay 8734
amazon 1678
backend
database

## Slide 69: Cookies (continued)
what cookies can be used for:
authorization
shopping carts
recommendations
user session state (Web e-mail)
cookies and privacy:
cookies permit sites to learn a lot about you
you may supply name and e-mail to sites
aside
how to keep “state”:
protocol endpoints: maintain state at sender/receiver over multiple transactions
cookies: http messages carry state

## Slide 70: Cookies + Third Parties
Example page (from Wired.com)

## Slide 71: How it works
Wired.com
GET article.html
GET sharebutton.gif
Cookie: FBCOOKIE
Facebook now knows you visited this Wired article.
Works for all pages where ‘like’/’share’ button is embedded!
And it’s not just Facebook!