## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
11. Előadás: Szállítói réteg
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Szállítói réteg
Feladat:
  Adatfolyamok demultiplexálása
További lehetséges feladatok:
  Hosszú élettartamú kapcsolatok
  Megbízható, sorrendhelyes csomag leszállítás
  Hiba detektálás
  Folyam és torlódás vezérlés
Kihívások:
  Torlódások detektálása és kezelése
  Fairség és csatorna kihasználás közötti egyensúly
Alkalmazói
Megjelenési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 3: Kivonat
UDP
TCP
Torlódás vezérlés
TCP evolúciója
A TCP problémái

## Slide 4: Multiplexálás
Datagram hálózat
  Nincs áramkör kapcsolás
  Nincs kapcsolat
A kliensek számos alkalmazást futtathatnak egyidőben
  Kinek szállítsuk le a csomagot?
IP fejléc “protokoll” mezője
  8 bit = 256 konkurens folyam
  Ez nem elég…
Demultiplexálás megoldása a szállítói réteg feladata
Csomag
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Szállítói

## Slide 5: Forgalom demultiplexálása
Végpontok azonosítása: <src_ip, src_port, dest_ip, dest_port, proto>
ahol src_ip, dst_ip a forrás és cél IP cím,
src_port, dest_port forrás és cél port, proto pedig UDP vagy TCP.
Hálózati
Szállítói
Alkalmazási
P1
P2
P3
P4
P6
P7
P5
Host 1
Host 2
Host 3
Egyedi port minden alkalmazásnak
Az alkalmazások mind ugyanazt a hálózatot használják
A szerver alkalmazások számos klienssel kommunikálnak

## Slide 6: Réteg modellek, újragondolva
Alkalmazási
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hoszt 1
Router
Hoszt 2
Fizikai
A legalacsonyabb szintű végpont-végpont protokoll
  A szállítói réteg fejlécei csak a forrás és cél végpontok olvassák
  A routerek számára a szállítói réteg fejléce csak szállítandó adat (payload)
Alkalmazási
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hálózati
Adatkapcsolati
A rétegek párokban (peer-to-peer) kommunikálnak

## Slide 7: User Datagram Protocol (UDP)
8 bájtos UDP fejléc
Egyszerű, kapcsolatnélküli átvitel
  C socketek: SOCK_DGRAM
Port számok teszik lehetővé a demultiplexálást
  16 bit = 65535 lehetséges port
  0 port nem engedélyezett
Kontrollösszeg hiba detektáláshoz
  Hibás csomagok felismerése
  Nem detektálja az elveszett, duplikátum és helytelen sorrendben beérkező csomagokat (UDP esetén nincs ezekre garancia)
Cél Port
0
16
31
Adat Hossz
Forrás Port
Kontrollösszeg

## Slide 8: UDP felhasználások
A TCP után vezették be
  Miért?
Nem minden alkalmazásnak megfelelő a TCP
UDP felett egyedi protokollok valósíthatók meg
  Megbízhatóság? Helyes sorrend?
  Folyam vezérlés? Torlódás vezérlés?
Példák
  RTMP, real-time média streamelés (pl. hang, video)
  Facebook datacenter protocol

## Slide 9: Szállítói réteg
Feladat:
  Adatfolyamok demultiplexálása
További lehetséges feladatok:
  Hosszú élettartamú kapcsolatok
  Megbízható, sorrendhelyes csomag leszállítás
  Hiba detektálás
  Folyam és torlódás vezérlés
Kihívások:
  Torlódások detektálása és kezelése
  Fairség és csatorna kihasználás közötti egyensúly
Alkalmazói
Megjelenési
Munkamenet
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 10: Transmission Control Protocol
Options
Megbízható, sorrend helyes, két irányú bájt folyamok
  Port számok a demultiplexáláshoz
  Kapcsolat alapú
  Folyam vezérlés
  Torlódás vezérlés, fair viselkedés
20 bájtos fejléc + options fejlécek
Cél Port
0
16
31
Sequence Number
Forrás Port
Acknowledgement Number
Advertised Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
4
HLen

## Slide 11: Kapcsolat felépítés
Miért van szükség kapcsolat felépítésre?
  Állapot kialakítása mindkét végponton
  Legfontosabb állapot: sorszámok/sequence numbers
    Az elküldött bájtok számának nyilvántartása
    Véletlenszerű kezdeti érték
Fontos TCP flag-ek/jelölő bitek (1 bites)
  SYN – szinkronizációs, kapcsolat felépítéshez
  ACK – fogadott adat nyugtázása
  FIN – vége, kapcsolat lezárásához

## Slide 12: Three Way Handshake Három-utas kézfogás
Mindkét oldalon:
  Másik fél értesítése a kezdő sorszámról
  A másik fél kezdő sorszámának nyugtázása
Kliens
Szerver
SYN <SeqC, 0>
SYN/ACK <SeqS, SeqC+1>
ACK <SeqC+1, SeqS+1>
Miért
sorszám +1?
Notes: Seq + 1  next expected data byte
211

## Slide 13: Kapcsolat felépítés problémája
Kapcsolódási zűrzavar
  Azonos hoszt kapcsolatainak egyértelműsítése
  Véletlenszerű sorszámmal - biztonság
Forrás hamisítás
  Kevin Mitnick
  Jó random szám generátor kell hozzá!
Kapcsolat állapotának kezelése
  Minden SYN állapotot foglal a szerveren
  SYN flood = denial of service (DoS) támadás
  Megoldás: SYN cookies
Notes: Spoofing + sequence prediction to hijack connections
SYN cookie: special sequence number sent in SYNACK so that when ACK comes back SYN cookie value can be reconstructed

## Slide 14: Kapcsolat lezárása
Mindkét oldal kezdeményezheti a kapcsolat bontását
A másik oldal még folytathatja a küldést
  Félig nyitott kapcsolat
  shutdown()
Az utolsó FIN nyugtázása
  Sorszám + 1
Mi történik, ha a 2. FIN elveszik?
Kliens
Szerver
FIN <SeqA, *>
ACK <*, SeqA+1>
ACK
Data
FIN <SeqB, *>
ACK <*, SeqB+1>

## Slide 15: Sorszámok tere
A TCP egy absztrakt bájt folyamot valósít meg
  A folyam minden bájtja számozott
  32-bites érték, körbefordul egy idő után
  Kezdetben, véletlen érték a kapcsolat felépítésénél.
A bájt folyamot szegmensekre bontjuk (TCP csomag)
  A méretét behatárolja a Maximum Segment Size (MSS)
  Úgy kell beállítani, hogy elkerüljük a fregmentációt
Minden szegmens egyedi sorszámmal rendelkezik
Segment 8
Segment 9
Segment 10
13450
14950
16050
17550

## Slide 16: Kétirányú kapcsolat
Mindkét fél küldhet és fogadhat adatot
  Különböző sorszámok a két irányba
Kliens
Szerver
Data (1460 bytes)
Data/ACK (730 bytes)
Data/ACK (1460 bytes)
Seq.
Ack.
Seq.
Ack.
1
23
23
1461
1461
753
753
2921
Adat és nyugta ugyanabban a csomagban
23
1

## Slide 17: Folyam vezérlés
Probléma: Hány csomagot tud a küldő átvinni?
  Túl sok csomag túlterhelheti a fogadót
  A fogadó oldali puffer-méret változhat a kapcsolat során
Megoldás: csúszóablak
  A fogadó elküldi a küldőnek a pufferének méretét
  Ezt nevezzük meghirdetett ablaknak: advertised window
  Egy n ablakmérethez, a küldő n bájtot küldhet el ACK fogadása nélkül
  Minden egyes ACK után, léptetjük a csúszóablakot
Az ablak akár nulla is lehet!

## Slide 18: Folyam vezérlés - csúszóablak
Sequence Number
Src. Port
Acknowledgement Number
Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
HL
Packet Sent
Dest. Port
Src. Port
Acknowledgement Number
Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
HL
Packet Received
Dest. Port
Sequence Number
ACKed
Sent
To Be Sent
Outside Window
Window
Pufferelni kell a nyugtáig
Notes: Each side acts and sender and receiver
Every message contains sequence number, even if payload length is zero
Every message contains acknowledgements, even if no data was received
Every message advertises the window size

## Slide 19: Csúszóablak példa
1
2
3
4
5
6
7
5
6
7
Time
Time
A TCP ACK ütemezett
Rövid RTT  gyors ACK  az ablak gyorsan léptethető
Hosszú RTT  lassú ACK  az ablak csak lassan „csúszik”

## Slide 20: Megfigyelések
Átvitel arányos ~ w/RTT
  w: küldési ablakméret
  RTT: körülfordulási idő
A küldőnek pufferelni kell a nem nyugtázott csomagokat a lehetséges újraküldések miatt
A fogadó elfogadhat nem sorrendben érkező csomagokat, de csak amíg az elfér a pufferben

## Slide 21: Mit nyugtázhat a fogadó?
Minden egyes csomagot
Használhat kumulált nyugtát, ahol egy n sorszámú nyugta minden k<n sorszámú csomagot nyugtáz
Használhat negatív nyugtát (NACK), megjelölve, hogy mely csomag nem érkezett meg
Használhat szelektív nyugtát (SACK), jelezve, hogy mely csomagok érkeztek meg, akár nem megfelelő sorrendben
  SACK egy TCP kiterjesztés
    SACK TCP
Notes: ITT!!! Why is Cum. Ack a bad idea -> packets 0-10,000 ;; 0-999 are lost but 1000-10000 received. Cumack val = 0. Server will hold 9K bytes in buffer even though received successfully and may even retransmit them.

## Slide 22: Buta ablak szindróma
Mi van, ha az ablak mérete nagyon kicsi?
  Sok, apró csomag. A fejlécek dominálják az átvitelt.
Lényegében olyan, mintha bájtonként küldenénk az üzenetet…
for (int x = 0; x < strlen(data); ++x)
write(socket, data + x, 1);
Header
Data
Header
Data
Header
Data
Header
Data

## Slide 23: Nagle algoritmusa
Ha az ablak >= MSS és az elérhető adat >= MSS:
  Küldjük el az adatot
Különben ha van nem nyugtázott adat::
  Várakoztassuk az adatot egy pufferben, amíg nyugtát nem kapunk
Különben: küldjük az adatot
Probléma: Nagle algoritmusa késlelteti az átvitelt
  Mi van, ha azonnal el kell küldeni egy csomagot?
  int flag = 1;
  setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, (char *) &flag, sizeof(int));
Egy teljes csomag küldése
Küldjünk egy nem teljes csomagot, ha nincs más

## Slide 24: Hiba detektálás
A kontrollösszeg detektálja a hibás csomagokat
  Az IP, TCP fejlécből és az adatból számoljuk
A sorszámok segítenek a sorrendhelyes átvitelben
  Duplikátumok eldobása
  Helytelen sorrendben érkező csomagok sorba rendezése vagy eldobása
  Hiányzó sorszámok elveszett csomagot jeleznek
A küldő oldalon: elveszett csomagok detektálása
  Időtúllépés (timeout) használata hiányzó nyugtákhoz
  Szükséges az RTT becslése a időtúllépés beállításához
  Minden nem nyugtázott csomagot pufferelni kell a nyugtáig

## Slide 25: Retransmission Time Outs (RTO) Időtúllépés az újraküldéshez
Probléma: Időtúllépés RTT-hez kapcsolása
Initial Send
ACK
Retry
RTO
Initial Send
ACK
Retry
RTO
Időtúllépés túl rövid
Mi van, ha túl hosszú?

## Slide 26: Round Trip Time becslés
Az eredeti TCP RTT becslője:
  RTT becslése mozgó átlaggal
  new_rtt = α (old_rtt) + (1 – α)(new_sample)
  Javasolt α: 0.8-0.9 (0.875 a legtöbb TCP esetén)
RTO = 2 * new_rtt (a TCP konzervatív becslése)
Data
ACK
Minta

## Slide 27: Az RTT minta félre is értelmezhető
Karn algoritmusa: dobjuk el azokat a mintákat, melyek egy csomag újraküldéséből származnak
Initial Send
ACK
Retry
RTO
Initial Send
ACK
Retry
RTO
Minta
Minta?

## Slide 28: RTO adatközpontokban???
TCP Incast probléma – pl. Hadoop, Map Reduce, HDFS, GFS
Sok szimultán küldő egy fogadóhoz
A switchek pufferei telítődnek és csomagok vesznek el!
Nyugta nem megy vissza 
Wait RTO
Wait RTO
Wait RTO
Kihívás:
Szinkronizáció megtörése
Az RTO becslést WAN-ra tervezték
Adatközpontban sokkal kisebb RTT van
1-2ms vagy kevesebb

## Slide 29: Mi az a torlódás?
A hálózat terhelése nagyobb, mint a kapacitása
  A kapacitás nem egyenletes a hálózatban
    Modem vs. Cellular vs. Cable vs. Fiber Optics
  Számos folyam verseng a sávszélességért
    otthoni kábel modem vs. corporate datacenter
  A terhelés időben nem egyenletes
    Vasárnap este 10:00 = Bittorrent Game of Thrones

## Slide 30: Mi az a torlódás?
A hálózat terhelése nagyobb, mint a kapacitása
  A kapacitás nem egyenletes a hálózatban
    Modem vs. Cellular vs. Cable vs. Fiber Optics
  Számos folyam verseng a sávszélességért
    otthoni kábel modem vs. corporate datacenter
  A terhelés időben nem egyenletes
    Vasárnap este 10:00 = Bittorrent Game of Thrones

## Slide 31: Miért rossz a torlódás?
Csomagvesztést eredményez
  A routerek véges memóriával (puffer) rendelkeznek
  Önhasonló Internet forgalom, nincs puffer, amiben ne okozna csomagvesztést
  Ahogy a routerek puffere elkezd telítődni, csomagokat kezd eldobni… (RED)
Gyakorlati következmények
  A routerek sorai telítődnek, megnövekedett késleltetés
  Sávszélesség pazarlása az újraküldések miatt
  Alacsony hálózati átvitel (goodput)

## Slide 32: Megnövekedett terhelés
Könyök („knee”)– a pont, ami után
  Az átvitel szinte alig nő
  Késleltetés viszont gyorsan emelkedik
Egy egyszerű sorban (M/M/1)
  Késleltetés = 1/(1 – utilization)
Szírt („cliff”) – a pont, ami után
  Átvitel lényegében leesik 0-ra
  A késleltetés pedig  ∞
Teléjes összeomlás
Terhelés
Terhelés
Átvitel
Késleltetés
Könyök
Szírt
Ideális pont
Notes: Innen kezdjük jövőhéten

## Slide 33: Torlódás vezérlés vs torlódás elkerülés
Teljes összeomlás
Átvitel
Könyök
Szírt
Terhelés
Torlódás elkerülés:
Maradj a könyök bal oldalán
Torlódás vezérlés
Maradj a szírt bal oldalán
Notes: itt

## Slide 34: Advertised Window Meghirdetett ablak, újragondolva
Megoldja-e a torlódás problémáját a TCP esetén a meghirdetett ablak használata?
NEM
Ez az ablak csak a fogadót védi a túlterheléstől
Egy kellően gyors fogadó kimaxolhatja ezt az ablakot
  Mi van, ha a hálózat lassabb, mint a fogadó?
  Mi van, ha vannak konkurens folyamok is?
Következmények
  Az ablak méret határozza meg a küldési rátát
  Az ablaknak állíthatónak kell lennie, hogy elkerüljük a torlódás miatti teljes összeomlást…

## Slide 35: Általános megoldások
Ne csináljunk semmit, küldjük a csomagokat megkülönböztetés nélkül
  Nagy csomagvesztés, jósolhatatlan teljesítmény
  Teljes összeomláshoz vezethet
Erőforrás foglalás
  Folyamokhoz előre sávszélességet allokálunk
  Csomagküldés előtt egy tárgyalási szakaszra is szükség van
  Hálózati támogatás kell hozzá
Dinamikus beállítás
  Próbák használata a torlódási szint megbecsléséhez
  Gyorsítás, ha torlódási szint alacsony
  Lassítás, amint nő a torlódás
  Nem rendezett dinamika, elosztott koordináció

## Slide 36: TCP Torlódásvezérlés
Minden TCP kapcsolat rendelkezik egy ablakkal
  A nem-nyugtázott csomagok számát vezérli
Küldési ráta ~ window/RTT
Ötlet: ablak méretének változtatása a küldési ráta vezérléséhez
Vezessünk be egy torlódási ablakot (congestion window) a küldő oldalon
  Torlódás vezérlés egy küldő oldali probléma
  Jelölése: cwnd

## Slide 37: Két fő komponens
Torlódás detektálás
  Eldobott csomag egy megbízható jel
    Késleltetés alapú megoldások – nehéz és kockázatos
  Hogyan detektáljuk a csomag eldobását? Nyugtával
    Időkorlát lejár ACK fogadása nélkül
    Számos duplikált ACK jön be sorban (később lesz róla szó)
Ráta beállító algoritmus
  cwnd módosítása
  Sávszélesség próba
  Válasz lépés a torlódásra

## Slide 38: Ráta vezérlés
Tudjuk, hogy a TCP ACK ütemezett
  Torlódás = késleltetés = hosszú várakozás a nyugták között
  Nincs torlódás = alacsony késleltetés = gyors ACK
Alapvető algoritmus
  ACK fogadása esetén: növeljük a cwnd ablakot
    Adat leszállítva, valószínűleg gyorsabban is küldhetünk
    cwnd növekedése arányos az RTT-vel
  Csomagvesztés esetén: csökkentsük a cwnd ablakot
    Adat elveszett, torlódásnak kell lennie a hálózatban
Kérdés: milyen függvényt használjuk a növeléshez és csökkentéshez? !!!!
Notes: 10 EA vége!!!

## Slide 39: Torlódás vezérlés megvalósítása
Három változót kell nyilvántartani:
  cwnd: torlódási ablak
  adv_wnd: a fogadó meghirdetett ablaka
  ssthresh: vágási érték (a cwnd frissítésére használjuk)
Küldésnél használjuk: wnd = min(cwnd, adv_wnd)
A torlódás vezérlés két fázisa:
  Lassú indulás („Slow start”) (cwnd < ssthresh)
    Az ún. bottleneck (legszűkebb) sávszélesség meghatározása a cél.
  Torlódás elkerülés (cwnd >= ssthresh)
    AIMD – Additive Increase Multiplicative Decrease
Notes: Got to here.

## Slide 40: Lassú indulás - Slow Start
Cél, hogy gyorsan elérjük a könyök pontot
Egy kapcsolat kezdetén (vagy újraindításakor)
  cwnd =1
  ssthresh = adv_wnd
  Minden nyugtázott szegmensre: cwnd++
Egészen addig amíg
  El nem érjük az ssthresh értéket
  Vagy csomagvesztés nem történik
A Slow Start valójában nem lassú
  cwnd exponenciálisan nő
Terhelés
Átvitel
Könyök
Szírt

## Slide 41: Slow Start példa
1
2
3
4
5
6
7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
cwnd = 8
cwnd gyorsan nő
Lelassul, amikor…
  cwnd >= ssthresh
  Vagy csomagvesztés történik

## Slide 42: Torlódás elkerülés
Additive Increase Multiplicative Decrease (AIMD) mód
ssthresh valójában egy alsóbecslés a könyök pontra
Ha cwnd >= ssthresh akkor Minden nyugtázott szegmens alkalmával növeljük a cwnd értékét (1/cwnd )-vel (azaz cwnd += 1/cwnd).
Azaz a cwnd eggyel nő, ha minden csomag nyugtázva lett.

## Slide 43: Torlódás elkerülés példa
Round Trip Times
Cwnd (szegmensek)
Slow Start
cwnd >= ssthresh
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
cwnd = 8
cwnd = 9
ssthresh = 8

## Slide 44: A teljes kép – TCP Tahoe (az eredeti TCP)
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Torlódás elkerülés
ssthresh

## Slide 45: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Kapcsolatorientált
Két résztvevő, ahol egy résztvevőt egy IP-cím és egy port azonosít.
A kapcsolat egyértelműen azonosított a résztvevő párral.
Nincs se multi-, se broadcast üzenetküldés.
A kapcsolatot fel kell építeni és le kell bontani.
Egy kapcsolat a lezárásáig aktív.

## Slide 46: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Megbízhatóság
Minden csomag megérkezése nyugtázásra kerül.
A nem nyugtázott adatcsomagokat újraküldik.
A fejléchez és a csomaghoz ellenőrzőösszeg van rendelve.
A csomagokat számozza, és a fogadónál sorba rendezésre kerülnek a csomagok a sorszámaik alapján.
Duplikátumokat törli.

## Slide 47: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Kétirányú bájtfolyam
Az adatok két egymással ellentétes irányú bájt-sorozatként kerülnek átvitelre.
A tartalom nem interpretálódik.
Az adatcsomagok időbeli viselkedése megváltozhat: átvitel sebessége növekedhet, csökkenhet, más késés, más sorrendben is megérkezhetnek.
Megpróbálja az adatcsomagokat időben egymáshoz közel kiszállítani.
Megpróbálja az átviteli közeget hatékonyan használni.

## Slide 48: A TCP evolúciója
Az eddigi megoldások a TCP Tahoe működéshez tartoztak
  Eredeti TCP
A TCP-t 1974-ben találták fel!
  Napjainkba számos változata létezik
Kezdeti népszerű változat: TCP Reno
  Tahoe lehetőségei, plusz…
  Gyors újraküldés (Fast retransmit)
    3 duplikált ACK? -> újraküldés (ne várjunk az RTO-ra)
  Gyors helyreállítás (Fast recovery)
    Csomagvesztés esetén:
      set cwnd = cwnd/2 (ssthresh = az új cwnd érték)

## Slide 49: TCP Reno: Gyors újraküldés
Probléma: Tahoe esetén ha egy csomag elveszik, akkor hosszú a várakozás az RTO-ig
Reno: újraküldés 3 duplikált nyugta fogadása esetén
Duplikált: ugyanaz a sorszám
  Explicit jele a csomagvesztésnek
1
2
3
4
5
6
7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
2
3
4
4
4
4
3 Duplikált ACK

## Slide 50: TCP Reno: Gyors helyreállítás
Gyors újraküldés után módosítjuk a torlódási ablakot:
  cwnd := cwnd/2 (valójában ez a Multiplicative Decrease)
  ssthresh := az új cwnd
  Azaz nem álltjuk vissza az eredeti 1-re a cwnd-t!!!
  Ezzel elkerüljük a felesleges slow start fázisokat!
  Elkerüljük a költséges időkorlátokat
Azonban ha az RTO lejár, továbbra is cwnd = 1
  Visszatér a slow start fázishoz, hasonlóan a Tahoe-hoz
  Olyan csomagokat jelez, melyeket egyáltalán nem szállítottunk le
  A torlódás nagyon súlyos esetére figyelmeztet!!!

## Slide 51: Példa: Gyors újraküldés/helyreállítás
Stabil állapotban, a cwnd az optimális ablakméret körül oszcillál
TCP mindig csomagdobásokat kényszerít ki…
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Torlódás elkerülés
Gyors újraküldés/helyreállítás
ssthresh
Időkorlát

## Slide 52: Számos TCP változat…
Tahoe: az eredeti
  Slow start és AIMD
  Dinamikus RTO, RTT becsléssel
Reno:
  fast retransmit (3 dupACKs)
  fast recovery (cwnd = cwnd/2 vesztés esetén)
NewReno: javított gyors újraküldés
  Minden egyes duplikált ACK újraküldést vált ki
  Probléma: >3 hibás sorrendben fogadott csomag is újraküldést okoz (hibásan!!!)…
Vegas: késleltetés alapú torlódás elkerülés
…

## Slide 53: TCP a valóságban
Mi a legnépszerűbb variáns napjainkban?
  Probléma: TCP rosszul teljesít nagy késleltetés-sávszélesség szorzattal rendelkező hálózatokban (a modern Internet ilyen)
  Compound TCP (Windows)
    Reno alapú
    Két torlódási ablak: késleltetés alapú és vesztés alapú
    Azaz egy összetett torlódás vezérlést alkalmaz
  TCP CUBIC (Linux)
    Fejlettebb BIC (Binary Increase Congestion Control) változat
    Az ablakméretet egy harmadfokú egyenlet határozza meg
    A legutolsó csomagvesztéstől eltelt T idővel paraméterezett

## Slide 54: Nagy késleltetés-sávszélesség szorzat (Delay-bandwidth product)
Probléma: A TCP nem teljesít jól ha
  A hálózat kapacitása (sávszélessége) nagy
  A késleltetés (RTT) nagy
  Vagy ezek szorzata nagy
    b * d = maximális szállítás alatt levő adatmennyiség
    Ezt nevezzük késleltetés-sávszélesség szorzatnak
Miért teljesít ekkor gyengén a TCP?
  A slow start és az additive increase csak lassan konvergál
  A TCP ACK ütemezett (azaz csak minden ACK esetén történik esemény)
    A nyugták beérkezési gyorsasága határozza meg, hogy milyen gyorsan tud reagálni
    Nagy RTT  késleltetett nyugták  a TCP csak lassan reagál a megváltozott viszonyokra

## Slide 55: Célok
A TCP ablak gyorsabb növelése
  A slow start és az additive increase túl lassú, ha nagy a sávszélesség
  Sokkal gyorsabb konvergencia kell
Fairség biztosítása más TCP változatokkal szemben
  Az ablak növelése nem lehet túl agresszív
Javított RTT fairség
  A TCP Tahoe/Reno folyamok nem adnak fair erőforrás-megosztást nagyon eltérő RTT-k esetén
Egyszerű implementáció

## Slide 56: Compound TCP
Alap TCP implementáció Windows rendszereken
Ötlet: osszuk a torlódási ablakot két különálló ablakba
  Hagyományos, vesztés alapú ablak
  Új, késleltetés alapú ablak
wnd = min(cwnd + dwnd, adv_wnd)
  cwnd-t az AIMD vezérli AIMD
  dwnd a késleltetés alapú ablak
A dwnd beállítása:
  Ha nő az RTT, csökken a dwnd (dwnd >= 0)
  Ha csökken az RTT, nő a dwnd
  A növekesés/csökkenés arányos a változás mértékével

## Slide 57: Compound TCP példa
Kis
RTT
Nagy
RTT
Agresszívan reagál az RTT változására
Előnyök: Gyors felfutás, sokkal fairebb viselkedés más folyamokkal szemben eltérő RTT esetén
Hátrányok: folyamatos RTT becslés
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Időkorlát
Lassabb cwnd növekedés
Gyorsabb cwnd növekedés

## Slide 58: TCP CUBIC
Alap TCP implementáció Linux rendszereken
Az AIMD helyettesítése egy „köbös” (CUBIC) függvénnyel
  B  egy konstans a multiplicative increase fázishoz
  T  eltelt idő a legutóbbi csomagvesztés óta
  W_max  cwnd a legutolsó csomagvesztés idején

## Slide 59: TCP CUBIC
Default TCP implementation in Linux
Replace AIMD with cubic function
  B  a constant fraction for multiplicative increase
  T  time since last packet drop
  W_max  cwnd when last packet dropped

## Slide 60: TCP CUBIC példa
Kevésbé pazarolja a sávszélességet a gyors felfutások miatt
A stabil régió és a lassú gyorsítás segít a fairség biztosításában
  A gyors felfutás sokkal agresszívabb, mint az additive increase
  A Tahoe/Reno variánsokkal szembeni fairséghez a CUBIC-nak nem szabad ennyire agresszívnak lennie
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
CUBIC fv.
cwndmax
Gyors felfutás
Stabil régió
Lassú gyorsítás a sávszélesség teszteléséhez

## Slide 61: Problémák a TCP-vel
Az Internetes forgalom jelentős része TCP
Azonban számos probléma okozója is egyben
  Gyenge teljesítmény kis folyamok esetén
  Gyenge teljesítmény wireless hálózatokban
  DoS támadási felület

## Slide 62: Kis folyamok (flows)
Probléma: kis folyamok esetén torz viselkedés
  1 RTT szükséges a kapcsolat felépítésére (SYN, SYN/ACK)
    pazarló
  cwnd mindig 1-gyel indul
    Nincs lehetőség felgyorsulni a kevés adat miatt
Az Internetes forgalom nagy része kis folyam
  Többnyire HTTP átvitel, <100KB
  A legtöbb TCP folyam el se hagyja a slow start fázist!!!
Lehetséges megoldás (Google javaslat):
  Kezdeti cwnd megnövelése 10-re
  TCP Fast Open: kriptográfiai hashek használata a fogadó azonosítására, a három-utas kézfogás elhagyható helyette hash (cookie) küldése a syn csomagban

## Slide 63: Wireless hálózatok
Probléma: A Tahoe és Reno esetén csomagvesztés = torlódás
  WAN esetén ez helyes, ritka bit hibák
  Azonban hamis vezeték nélküli hálózatokban, gyakori interferenciák
TCP átvitel ~
  Már néhány interferencia miatti csomagvesztés elég a teljesítmény drasztikus csökkenéséhez
Lehetséges megoldások:
  Réteg modell megsértése, adatkapcsolati információ a TCP-be
  Késleltetés alapú torlódás vezérlés használata (pl. TCP Vegas)
  Explicit torlódás jelzés - Explicit congestion notification (ECN)

## Slide 64: Szolgáltatás megtagadása Denial of Service (DoS)
Probléma: a TCP kapcsolatok állapottal rendelkeznek
  A SYN csomagok erőforrásokat foglalnak az szerveren
  Az állapot legalább néhány percig fennmarad (RTO)
SYN flood: elég sok SYN csomag küldése a szervernek ahhoz, hogy elfogyjon a memória és összeomoljon a kernel
Megoldás: SYN cookie-k
  Ötlet: ne tároljunk kezdeti állapotot a szerveren
  Illesszük az állapotot a SYN/ACK csomagokba (a sorszám mezőbe (sequence number mező))
  A kliensnek vissza kell tükrözni az állapotot…
Notes: The initial TCP sequence number, i.e. the SYN cookie, is computed as follows:
Top 5 bits: t mod 32
Middle 3 bits: an encoded value representing m
Bottom 24 bits: s
(Note: since m must be encoded using 3 bits, the server is restricted to sending up to 8 unique values for m when SYN cookies are in use.)
When a client sends back a TCP ACK packet to the server in response to the server's SYN+ACK packet, the client MUST (according to the TCP spec) use n+1 in the packet's Acknowledgement number, where n is the initial sequence number sent by the server. The server then subtracts 1 from the acknowledgement number to reveal the SYN cookie sent to the client.
The server then performs the following operations.
Checks the value t against the current time to see if the connection has expired.
Recomputes s to determine whether this is, indeed, a valid SYN cookie.
Decodes the value m from the 3-bit encoding in the SYN cookie, which it then can use to reconstruct the SYN queue entry.
From this point forward, the connection proceeds as normal.

## Slide 65: Szolgáltatás megtagadása Denial of Service (DoS)
Notes: The initial TCP sequence number, i.e. the SYN cookie, is computed as follows:
Top 5 bits: t mod 32
Middle 3 bits: an encoded value representing m
Bottom 24 bits: s
(Note: since m must be encoded using 3 bits, the server is restricted to sending up to 8 unique values for m when SYN cookies are in use.)
When a client sends back a TCP ACK packet to the server in response to the server's SYN+ACK packet, the client MUST (according to the TCP spec) use n+1 in the packet's Acknowledgement number, where n is the initial sequence number sent by the server. The server then subtracts 1 from the acknowledgement number to reveal the SYN cookie sent to the client.
The server then performs the following operations.
Checks the value t against the current time to see if the connection has expired.
Recomputes s to determine whether this is, indeed, a valid SYN cookie.
Decodes the value m from the 3-bit encoding in the SYN cookie, which it then can use to reconstruct the SYN queue entry.
From this point forward, the connection proceeds as normal.

## Slide 66: Transport layer evolution
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Origins of „TCP”
(Cerf & Kahn, ´74)
3-way handshake
(Tomlinson, ´75)
TCP and IP
(RFC 791/793, ´81)
TCP/IP „flag day”
(BSD Unix 4.2, ´83)
Congestion collapse
(´86)
TCP Tahoe
(Jacobson, ´88)
TCP Reno
(Jacobson, ´90)
Pre-history
Classic congestion control
TCP Vegas
(Brakmo, ´93)
Delay
based
ECN
(Floyd, ´94)
TCP New Reno
(Hoe, ´95)
TCP with SACK
(Floyd, ´96)
Router
support

## Slide 67: Transport layer evolution
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Origins of „TCP”
(Cerf & Kahn, ´74)
3-way handshake
(Tomlinson, ´75)
TCP and IP
(RFC 791/793, ´81)
TCP/IP „flag day”
(BSD Unix 4.2, ´83)
Congestion collapse
(´86)
TCP Tahoe
(Jacobson, ´88)
TCP Reno
(Jacobson, ´90)
Pre-history
Classic congestion control
TCP Vegas
(Brakmo, ´93)
Delay
based
ECN
(Floyd, ´94)
TCP New Reno
(Hoe, ´95)
TCP with SACK
(Floyd, ´96)
Router
support

## Slide 68: Transport layer (r)evolution
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Origins of „TCP”
(Cerf & Kahn, ´74)
3-way handshake
(Tomlinson, ´75)
TCP and IP
(RFC 791/793, ´81)
TCP/IP „flag day”
(BSD Unix 4.2, ´83)
Congestion collapse
(´86)
TCP Tahoe
(Jacobson, ´88)
TCP Reno
(Jacobson, ´90)
Pre-history
Classic congestion control
TCP Vegas
(Brakmo, ´93)
Delay
based
ECN
(Floyd, ´94)
TCP New Reno
(Hoe, ´95)
TCP with SACK
(Floyd, ´96)
FAST TCP
(Low et al., ´04)
TCP BIC
(Linux, ´04)
TCP CUBIC
(Linux, ´06)
Compound TCP
(Windows, ´07)
TCP LEDBAT
(IETF, ´08)
Router
support
Background traffic
Congestion control revolution
CC in application layers
DCTCP
(Alizadeh et al., ´10)
BBRv2
(ICCRG, ´19)
COPA
(Arun et al., ´18)
BBRv1
(ICCRG, ´17)
TCP PCC
(Dong et al., ´15)
TCP Prague
(Linux patch, ´19)
Diversification
QUIC
(Roskind et al., ´12)