## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
12. Előadás: Szállítói réteg 2
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Torlódás vezérlés vs torlódás elkerülés
Teljes összeomlás
Átvitel
Könyök
Szírt
Terhelés
Torlódás elkerülés:
Maradj a könyök bal oldalán
Torlódás vezérlés
Maradj a szírt bal oldalán
Notes: itt

## Slide 3: Advertised Window Meghirdetett ablak, újragondolva
Megoldja-e a torlódás problémáját a TCP esetén a meghirdetett ablak használata?
NEM
Ez az ablak csak a fogadót védi a túlterheléstől
Egy kellően gyors fogadó kimaxolhatja ezt az ablakot
  Mi van, ha a hálózat lassabb, mint a fogadó?
  Mi van, ha vannak konkurens folyamok is?
Következmények
  Az ablak méret határozza meg a küldési rátát
  Az ablaknak állíthatónak kell lennie, hogy elkerüljük a torlódás miatti teljes összeomlást…

## Slide 4: Általános megoldások
Ne csináljunk semmit, küldjük a csomagokat megkülönböztetés nélkül
  Nagy csomagvesztés, jósolhatatlan teljesítmény
  Teljes összeomláshoz vezethet
Erőforrás foglalás
  Folyamokhoz előre sávszélességet allokálunk
  Csomagküldés előtt egy tárgyalási szakaszra is szükség van
  Hálózati támogatás kell hozzá
Dinamikus beállítás
  Próbák használata a torlódási szint megbecsléséhez
  Gyorsítás, ha torlódási szint alacsony
  Lassítás, amint nő a torlódás
  Nem rendezett dinamika, elosztott koordináció

## Slide 5: TCP Torlódásvezérlés
Minden TCP kapcsolat rendelkezik egy ablakkal
  A nem-nyugtázott csomagok számát vezérli
Küldési ráta ~ window/RTT
Ötlet: ablak méretének változtatása a küldési ráta vezérléséhez
Vezessünk be egy torlódási ablakot (congestion window) a küldő oldalon
  Torlódás vezérlés egy küldő oldali probléma
  Jelölése: cwnd

## Slide 6: Két fő komponens
Torlódás detektálás
  Eldobott csomag egy megbízható jel
    Késleltetés alapú megoldások – nehéz és kockázatos
  Hogyan detektáljuk a csomag eldobását? Nyugtával
    Időkorlát lejár ACK fogadása nélkül
    Számos duplikált ACK jön be sorban (később lesz róla szó)
Ráta beállító algoritmus
  cwnd módosítása
  Sávszélesség próba
  Válasz lépés a torlódásra

## Slide 7: Ráta vezérlés
Tudjuk, hogy a TCP ACK ütemezett
  Torlódás = késleltetés = hosszú várakozás a nyugták között
  Nincs torlódás = alacsony késleltetés = gyors ACK
Alapvető algoritmus
  ACK fogadása esetén: növeljük a cwnd ablakot
    Adat leszállítva, valószínűleg gyorsabban is küldhetünk
    cwnd növekedése arányos az RTT-vel
  Csomagvesztés esetén: csökkentsük a cwnd ablakot
    Adat elveszett, torlódásnak kell lennie a hálózatban
Kérdés: milyen függvényt használjuk a növeléshez és csökkentéshez? !!!!
Notes: 10 EA vége!!!

## Slide 8: Torlódás vezérlés megvalósítása
Három változót kell nyilvántartani:
  cwnd: torlódási ablak
  adv_wnd: a fogadó meghirdetett ablaka
  ssthresh: vágási érték (a cwnd frissítésére használjuk)
Küldésnél használjuk: wnd = min(cwnd, adv_wnd)
A torlódás vezérlés két fázisa:
  Lassú indulás („Slow start”) (cwnd < ssthresh)
    Az ún. bottleneck (legszűkebb) sávszélesség meghatározása a cél.
  Torlódás elkerülés (cwnd >= ssthresh)
    AIMD – Additive Increase Multiplicative Decrease
Notes: Got to here.

## Slide 9: Lassú indulás - Slow Start
Cél, hogy gyorsan elérjük a könyök pontot
Egy kapcsolat kezdetén (vagy újraindításakor)
  cwnd =1
  ssthresh = adv_wnd
  Minden nyugtázott szegmensre: cwnd++
Egészen addig amíg
  El nem érjük az ssthresh értéket
  Vagy csomagvesztés nem történik
A Slow Start valójában nem lassú
  cwnd exponenciálisan nő
Terhelés
Átvitel
Könyök
Szírt

## Slide 10: Slow Start példa
1
2
3
4
5
6
7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
cwnd = 8
cwnd gyorsan nő
Lelassul, amikor…
  cwnd >= ssthresh
  Vagy csomagvesztés történik

## Slide 11: Torlódás elkerülés
Additive Increase Multiplicative Decrease (AIMD) mód
ssthresh valójában egy alsóbecslés a könyök pontra
Ha cwnd >= ssthresh akkor Minden nyugtázott szegmens alkalmával növeljük a cwnd értékét (1/cwnd )-vel (azaz cwnd += 1/cwnd).
Azaz a cwnd eggyel nő, ha minden csomag nyugtázva lett.

## Slide 12: Torlódás elkerülés példa
Round Trip Times
Cwnd (szegmensek)
Slow Start
cwnd >= ssthresh
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
cwnd = 8
cwnd = 9
ssthresh = 8

## Slide 13: A teljes kép – TCP Tahoe (az eredeti TCP)
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Torlódás elkerülés
ssthresh

## Slide 14: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Kapcsolatorientált
Két résztvevő, ahol egy résztvevőt egy IP-cím és egy port azonosít.
A kapcsolat egyértelműen azonosított a résztvevő párral.
Nincs se multi-, se broadcast üzenetküldés.
A kapcsolatot fel kell építeni és le kell bontani.
Egy kapcsolat a lezárásáig aktív.

## Slide 15: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Megbízhatóság
Minden csomag megérkezése nyugtázásra kerül.
A nem nyugtázott adatcsomagokat újraküldik.
A fejléchez és a csomaghoz ellenőrzőösszeg van rendelve.
A csomagokat számozza, és a fogadónál sorba rendezésre kerülnek a csomagok a sorszámaik alapján.
Duplikátumokat törli.

## Slide 16: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Kétirányú bájtfolyam
Az adatok két egymással ellentétes irányú bájt-sorozatként kerülnek átvitelre.
A tartalom nem interpretálódik.
Az adatcsomagok időbeli viselkedése megváltozhat: átvitel sebessége növekedhet, csökkenhet, más késés, más sorrendben is megérkezhetnek.
Megpróbálja az adatcsomagokat időben egymáshoz közel kiszállítani.
Megpróbálja az átviteli közeget hatékonyan használni.

## Slide 17: A TCP evolúciója
Az eddigi megoldások a TCP Tahoe működéshez tartoztak
  Eredeti TCP
A TCP-t 1974-ben találták fel!
  Napjainkba számos változata létezik
Kezdeti népszerű változat: TCP Reno
  Tahoe lehetőségei, plusz…
  Gyors újraküldés (Fast retransmit)
    3 duplikált ACK? -> újraküldés (ne várjunk az RTO-ra)
  Gyors helyreállítás (Fast recovery)
    Csomagvesztés esetén:
      set cwnd = cwnd/2 (ssthresh = az új cwnd érték)

## Slide 18: TCP Reno: Gyors újraküldés
Probléma: Tahoe esetén ha egy csomag elveszik, akkor hosszú a várakozás az RTO-ig
Reno: újraküldés 3 duplikált nyugta fogadása esetén
Duplikált: ugyanaz a sorszám
  Explicit jele a csomagvesztésnek
1
2
3
4
5
6
7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
2
3
4
4
4
4
3 Duplikált ACK

## Slide 19: TCP Reno: Gyors helyreállítás
Gyors újraküldés után módosítjuk a torlódási ablakot:
  cwnd := cwnd/2 (valójában ez a Multiplicative Decrease)
  ssthresh := az új cwnd
  Azaz nem álltjuk vissza az eredeti 1-re a cwnd-t!!!
  Ezzel elkerüljük a felesleges slow start fázisokat!
  Elkerüljük a költséges időkorlátokat
Azonban ha az RTO lejár, továbbra is cwnd = 1
  Visszatér a slow start fázishoz, hasonlóan a Tahoe-hoz
  Olyan csomagokat jelez, melyeket egyáltalán nem szállítottunk le
  A torlódás nagyon súlyos esetére figyelmeztet!!!

## Slide 20: Példa: Gyors újraküldés/helyreállítás
Stabil állapotban, a cwnd az optimális ablakméret körül oszcillál
TCP mindig csomagdobásokat kényszerít ki…
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Torlódás elkerülés
Gyors újraküldés/helyreállítás
ssthresh
Időkorlát

## Slide 21: Számos TCP változat…
Tahoe: az eredeti
  Slow start és AIMD
  Dinamikus RTO, RTT becsléssel
Reno:
  fast retransmit (3 dupACKs)
  fast recovery (cwnd = cwnd/2 vesztés esetén)
NewReno: javított gyors újraküldés
  Minden egyes duplikált ACK újraküldést vált ki
  Probléma: >3 hibás sorrendben fogadott csomag is újraküldést okoz (hibásan!!!)…
Vegas: késleltetés alapú torlódás elkerülés
…

## Slide 22: TCP a valóságban
Mi a legnépszerűbb variáns napjainkban?
  Probléma: TCP rosszul teljesít nagy késleltetés-sávszélesség szorzattal rendelkező hálózatokban (a modern Internet ilyen)
  Compound TCP (Windows)
    Reno alapú
    Két torlódási ablak: késleltetés alapú és vesztés alapú
    Azaz egy összetett torlódás vezérlést alkalmaz
  TCP CUBIC (Linux)
    Fejlettebb BIC (Binary Increase Congestion Control) változat
    Az ablakméretet egy harmadfokú egyenlet határozza meg
    A legutolsó csomagvesztéstől eltelt T idővel paraméterezett

## Slide 23: Nagy késleltetés-sávszélesség szorzat (Delay-bandwidth product)
Probléma: A TCP nem teljesít jól ha
  A hálózat kapacitása (sávszélessége) nagy
  A késleltetés (RTT) nagy
  Vagy ezek szorzata nagy
    b * d = maximális szállítás alatt levő adatmennyiség
    Ezt nevezzük késleltetés-sávszélesség szorzatnak
Miért teljesít ekkor gyengén a TCP?
  A slow start és az additive increase csak lassan konvergál
  A TCP ACK ütemezett (azaz csak minden ACK esetén történik esemény)
    A nyugták beérkezési gyorsasága határozza meg, hogy milyen gyorsan tud reagálni
    Nagy RTT  késleltetett nyugták  a TCP csak lassan reagál a megváltozott viszonyokra

## Slide 24: Célok
A TCP ablak gyorsabb növelése
  A slow start és az additive increase túl lassú, ha nagy a sávszélesség
  Sokkal gyorsabb konvergencia kell
Fairség biztosítása más TCP változatokkal szemben
  Az ablak növelése nem lehet túl agresszív
Javított RTT fairség
  A TCP Tahoe/Reno folyamok nem adnak fair erőforrás-megosztást nagyon eltérő RTT-k esetén
Egyszerű implementáció

## Slide 25: Compound TCP
Alap TCP implementáció Windows rendszereken
Ötlet: osszuk a torlódási ablakot két különálló ablakba
  Hagyományos, vesztés alapú ablak
  Új, késleltetés alapú ablak
wnd = min(cwnd + dwnd, adv_wnd)
  cwnd-t az AIMD vezérli AIMD
  dwnd a késleltetés alapú ablak
A dwnd beállítása:
  Ha nő az RTT, csökken a dwnd (dwnd >= 0)
  Ha csökken az RTT, nő a dwnd
  A növekesés/csökkenés arányos a változás mértékével

## Slide 26: Compound TCP példa
Kis
RTT
Nagy
RTT
Agresszívan reagál az RTT változására
Előnyök: Gyors felfutás, sokkal fairebb viselkedés más folyamokkal szemben eltérő RTT esetén
Hátrányok: folyamatos RTT becslés
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Időkorlát
Lassabb cwnd növekedés
Gyorsabb cwnd növekedés

## Slide 27: TCP CUBIC
Alap TCP implementáció Linux rendszereken
Az AIMD helyettesítése egy „köbös” (CUBIC) függvénnyel
  B  egy konstans a multiplicative increase fázishoz
  T  eltelt idő a legutóbbi csomagvesztés óta
  W_max  cwnd a legutolsó csomagvesztés idején

## Slide 28: TCP CUBIC
Default TCP implementation in Linux
Replace AIMD with cubic function
  B  a constant fraction for multiplicative increase
  T  time since last packet drop
  W_max  cwnd when last packet dropped

## Slide 29: TCP CUBIC példa
Kevésbé pazarolja a sávszélességet a gyors felfutások miatt
A stabil régió és a lassú gyorsítás segít a fairség biztosításában
  A gyors felfutás sokkal agresszívabb, mint az additive increase
  A Tahoe/Reno variánsokkal szembeni fairséghez a CUBIC-nak nem szabad ennyire agresszívnak lennie
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
CUBIC fv.
cwndmax
Gyors felfutás
Stabil régió
Lassú gyorsítás a sávszélesség teszteléséhez

## Slide 30: Problémák a TCP-vel
Az Internetes forgalom jelentős része TCP
Azonban számos probléma okozója is egyben
  Gyenge teljesítmény kis folyamok esetén
  Gyenge teljesítmény wireless hálózatokban
  DoS támadási felület

## Slide 31: Kis folyamok (flows)
Probléma: kis folyamok esetén torz viselkedés
  1 RTT szükséges a kapcsolat felépítésére (SYN, SYN/ACK)
    pazarló
  cwnd mindig 1-gyel indul
    Nincs lehetőség felgyorsulni a kevés adat miatt
Az Internetes forgalom nagy része kis folyam
  Többnyire HTTP átvitel, <100KB
  A legtöbb TCP folyam el se hagyja a slow start fázist!!!
Lehetséges megoldás (Google javaslat):
  Kezdeti cwnd megnövelése 10-re
  TCP Fast Open: kriptográfiai hashek használata a fogadó azonosítására, a három-utas kézfogás elhagyható helyette hash (cookie) küldése a syn csomagban

## Slide 32: Wireless hálózatok
Probléma: A Tahoe és Reno esetén csomagvesztés = torlódás
  WAN esetén ez helyes, ritka bit hibák
  Azonban hamis vezeték nélküli hálózatokban, gyakori interferenciák
TCP átvitel ~
  Már néhány interferencia miatti csomagvesztés elég a teljesítmény drasztikus csökkenéséhez
Lehetséges megoldások:
  Réteg modell megsértése, adatkapcsolati információ a TCP-be
  Késleltetés alapú torlódás vezérlés használata (pl. TCP Vegas)
  Explicit torlódás jelzés - Explicit congestion notification (ECN)

## Slide 33: Szolgáltatás megtagadása Denial of Service (DoS)
Probléma: a TCP kapcsolatok állapottal rendelkeznek
  A SYN csomagok erőforrásokat foglalnak az szerveren
  Az állapot legalább néhány percig fennmarad (RTO)
SYN flood: elég sok SYN csomag küldése a szervernek ahhoz, hogy elfogyjon a memória és összeomoljon a kernel
Megoldás: SYN cookie-k
  Ötlet: ne tároljunk kezdeti állapotot a szerveren
  Illesszük az állapotot a SYN/ACK csomagokba (a sorszám mezőbe (sequence number mező))
  A kliensnek vissza kell tükrözni az állapotot…
Notes: The initial TCP sequence number, i.e. the SYN cookie, is computed as follows:
Top 5 bits: t mod 32
Middle 3 bits: an encoded value representing m
Bottom 24 bits: s
(Note: since m must be encoded using 3 bits, the server is restricted to sending up to 8 unique values for m when SYN cookies are in use.)
When a client sends back a TCP ACK packet to the server in response to the server's SYN+ACK packet, the client MUST (according to the TCP spec) use n+1 in the packet's Acknowledgement number, where n is the initial sequence number sent by the server. The server then subtracts 1 from the acknowledgement number to reveal the SYN cookie sent to the client.
The server then performs the following operations.
Checks the value t against the current time to see if the connection has expired.
Recomputes s to determine whether this is, indeed, a valid SYN cookie.
Decodes the value m from the 3-bit encoding in the SYN cookie, which it then can use to reconstruct the SYN queue entry.
From this point forward, the connection proceeds as normal.

## Slide 34: Transport layer evolution
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Origins of „TCP”
(Cerf & Kahn, ´74)
3-way handshake
(Tomlinson, ´75)
TCP and IP
(RFC 791/793, ´81)
TCP/IP „flag day”
(BSD Unix 4.2, ´83)
Congestion collapse
(´86)
TCP Tahoe
(Jacobson, ´88)
TCP Reno
(Jacobson, ´90)
Pre-history
Classic congestion control
TCP Vegas
(Brakmo, ´93)
Delay
based
ECN
(Floyd, ´94)
TCP New Reno
(Hoe, ´95)
TCP with SACK
(Floyd, ´96)
Router
support

## Slide 35: Szolgáltatás megtagadása Denial of Service (DoS)
Notes: The initial TCP sequence number, i.e. the SYN cookie, is computed as follows:
Top 5 bits: t mod 32
Middle 3 bits: an encoded value representing m
Bottom 24 bits: s
(Note: since m must be encoded using 3 bits, the server is restricted to sending up to 8 unique values for m when SYN cookies are in use.)
When a client sends back a TCP ACK packet to the server in response to the server's SYN+ACK packet, the client MUST (according to the TCP spec) use n+1 in the packet's Acknowledgement number, where n is the initial sequence number sent by the server. The server then subtracts 1 from the acknowledgement number to reveal the SYN cookie sent to the client.
The server then performs the following operations.
Checks the value t against the current time to see if the connection has expired.
Recomputes s to determine whether this is, indeed, a valid SYN cookie.
Decodes the value m from the 3-bit encoding in the SYN cookie, which it then can use to reconstruct the SYN queue entry.
From this point forward, the connection proceeds as normal.

## Slide 36: Transport layer evolution
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Origins of „TCP”
(Cerf & Kahn, ´74)
3-way handshake
(Tomlinson, ´75)
TCP and IP
(RFC 791/793, ´81)
TCP/IP „flag day”
(BSD Unix 4.2, ´83)
Congestion collapse
(´86)
TCP Tahoe
(Jacobson, ´88)
TCP Reno
(Jacobson, ´90)
Pre-history
Classic congestion control
TCP Vegas
(Brakmo, ´93)
Delay
based
ECN
(Floyd, ´94)
TCP New Reno
(Hoe, ´95)
TCP with SACK
(Floyd, ´96)
Router
support

## Slide 37: Transport layer evolution
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Origins of „TCP”
(Cerf & Kahn, ´74)
3-way handshake
(Tomlinson, ´75)
TCP and IP
(RFC 791/793, ´81)
TCP/IP „flag day”
(BSD Unix 4.2, ´83)
Congestion collapse
(´86)
TCP Tahoe
(Jacobson, ´88)
TCP Reno
(Jacobson, ´90)
Pre-history
Classic congestion control
TCP Vegas
(Brakmo, ´93)
Delay
based
ECN
(Floyd, ´94)
TCP New Reno
(Hoe, ´95)
TCP with SACK
(Floyd, ´96)
Router
support

## Slide 38: Transport layer (r)evolution
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Origins of „TCP”
(Cerf & Kahn, ´74)
3-way handshake
(Tomlinson, ´75)
TCP and IP
(RFC 791/793, ´81)
TCP/IP „flag day”
(BSD Unix 4.2, ´83)
Congestion collapse
(´86)
TCP Tahoe
(Jacobson, ´88)
TCP Reno
(Jacobson, ´90)
Pre-history
Classic congestion control
TCP Vegas
(Brakmo, ´93)
Delay
based
ECN
(Floyd, ´94)
TCP New Reno
(Hoe, ´95)
TCP with SACK
(Floyd, ´96)
FAST TCP
(Low et al., ´04)
TCP BIC
(Linux, ´04)
TCP CUBIC
(Linux, ´06)
Compound TCP
(Windows, ´07)
TCP LEDBAT
(IETF, ´08)
Router
support
Background traffic
Congestion control revolution
CC in application layers
DCTCP
(Alizadeh et al., ´10)
BBRv2
(ICCRG, ´19)
COPA
(Arun et al., ´18)
BBRv1
(ICCRG, ´17)
TCP PCC
(Dong et al., ´15)
TCP Prague
(Linux patch, ´19)
Diversification
QUIC
(Roskind et al., ´12)

## Slide 40: Kitekintés
Notes: itt

## Slide 41: Typical Internet Queuing
FIFO + drop-tail
  Simplest choice
  Used widely in the Internet
FIFO (first-in-first-out)
  Implies single class of traffic
Drop-tail
  Arriving packets get dropped when queue is full regardless of flow or importance
Important distinction:
  FIFO: scheduling discipline
  Drop-tail: drop policy

## Slide 42: RED Algorithm
Maintain running average of queue length
If avgq < minth do nothing
  Low queuing, send packets through
If avgq > maxth, drop packet
  Protection from misbehaving sources
Else mark packet in a manner proportional to queue length
  Notify sources of incipient congestion
  E.g. by ECN IP field or dropping packets with a given probability

## Slide 43: RED Operation
Min thresh
Max thresh
Average Queue Length
minth
maxth
maxP
1.0
Avg queue length
P(drop)

## Slide 44: RED Algorithm
Maintain running average of queue length
For each packet arrival
  Calculate average queue size (avg)
  If minth ≤ avgq < maxth
    Calculate probability Pa
    With probability Pa
      Mark the arriving packet: drop or set-up ECN
    Else if maxth ≤ avg
      Mark the arriving packet: drop, ECN
Notes: itt

## Slide 45: 2010s – reducing queuing delay
Active Queue Management (AQM)
  Goal is to reduce the average queuing delay, but allow temporal overshoots
  Proactively starts dropping or marking packets to reduce queuing delay
1990
1995
2000
2005
2010
RED
(Floyd et al., ´93)
2015
PIE
(Pan et al., ´13)
PI2
(De Schepper et al., ´16)
GSP
(Lautenschlaeger et al., ´15)
FRED
(Lin et al., ´97)
SRED
(Ott et al., ´99)
PED
(Francini, ´11)
AVQ
(Kunniyur et al., ´01)
LRED
(Wang et al., ´04)
AFD
(Pan et al., ´03)
CoDel
(TSVWG, ´12)
ABC
(Menth et al., ´18)
RFQ
(Cao et al., ´00)
PPV
(Nadas et al., ´16)
AQM with stateless resource sharing
Traditional AQM

## Slide 46: Csomag dobás vagy ECN jelölés
Csomag dobás
  Újraküldés szükséges
  Egyszerűbb megvalósítás
  Timout lejárta után tud reagálni a forrás
ECN jelölés
  Végpont támogatás szükséges
  Az IP csomag ECT-0 (01) vagy ECT-1(10) jelöléssel
  Dobás helyett -> ECN CE (11) jel elhelyezése az IP fejlécben
  A fogadó érzékeli a CE jelet, majd a visszamenő TCP nyugtába bebillent egy ECE flaget, mely jelzi a forrásnak a torlódást
  Hagyományos TCP (CUBIC, RENO, stb.) források az ECE flaget csomagvesztésnek értelmezik, de újraküldés nem szükséges.

## Slide 47: Data Center TCP: DCTCP

## Slide 48: Generality of Partition/Aggregate
The foundation for many large-scale web applications.
  Web search, Social network composition, Ad selection, etc.
Example: Facebook
  Partition/Aggregate ~ Multiget
  Aggregators: Web Servers
  Workers: Memcached Servers
Memcached Servers
Internet
Web
Servers
Memcached Protocol

## Slide 49: Workloads
Partition/Aggregate
(Query)
Short messages [50KB-1MB]
(Coordination, Control state)
Large flows [1MB-50MB]
(Data update)
Delay-sensitive
Delay-sensitive
Throughput-sensitive
Notes: Replace PDF

## Slide 50: Impairments
Incast
Queue Buildup
Buffer Pressure

## Slide 51: Incast
TCP timeout
Worker 1
Worker 2
Worker 3
Worker 4
Aggregator
RTOmin = 300 ms
Synchronized mice collide.
  Caused by Partition/Aggregate.

## Slide 52: Queue Buildup
Sender 1
Sender 2
Receiver
Big flows buildup queues.
  Increased latency for short flows.
Measurements in Bing cluster
  For 90% packets: RTT < 1ms
  For 10% packets: 1ms < RTT < 15ms

## Slide 53: Data Center Transport Requirements
High Burst Tolerance
  Incast due to Partition/Aggregate is common.
Low Latency
  Short flows, queries
3. High Throughput
  Continuous data updates, large file transfers
The challenge is to achieve these three together.

## Slide 54: DCTCP: The TCP/ECN Control Loop
Sender 1
Sender 2
Receiver
ECN Mark (1 bit)
ECN = Explicit Congestion Notification
Notes: DCTCP is based on the existing Explicit Congestion Notification framework in TCP.

## Slide 55: DCTCP: Two Key Ideas
React in proportion to the extent of congestion, not its presence.
  Reduces variance in sending rates, lowering queuing requirements.
Mark based on instantaneous queue length.
  Fast feedback to better deal with bursts.
ECN Marks | TCP | DCTCP
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 | Cut window by 50% | Cut window by 40%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | Cut window by 50% | Cut window by 5%

## Slide 56: Data Center TCP Algorithm
Switch side:
  Mark packets when Queue Length > K.
  Sender side:
  Maintain running average of fraction of packets marked (α).
  In each RTT:
Adaptive window decreases:
  Note: decrease factor between 1 and 2.
B
K
Mark
Don’t
Mark
Notes: very simple marking mechanism
not all the tunings other aqms have
on the source side, the source is tryign to estimate the fraction of packets getting marked
using the obs that there is a stream of ecn marks coming back – more info in the stream than in any single bit
trying to maintain smooth rate variations to operate well even when using shallow buffers, and only a few flows (no stat mux)
F over the last RTT. In TCP there is always a way to get the next RTT from the window size. Comes from the self-clocking of TCP.
Only changing the decrease. Simplest version – makes a lot of sense. So generic could apply it to any algorithm – CTCP, CUBIC – how to cut its window leaving increase part to what it already does. Have to be careful here.

## Slide 57
Köszönöm a figyelmet!